## Slide 1: ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНТУРОВ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СВЧ ТРАНЗИСТОРА
Томск 2021
Выполнил:
студент гр. 583-7
Якупов Д.Ф.
Руководитель:
к.т.н., доцент каф. КСУП,
М. В. Черкашин.

## Slide 2: Цель работы
Целью дипломного проекта является разработка приложения для построения контуров выходной мощности на диаграмме Смита с помощью методики load-pull и модифицированного метода Криппса.
Задачи:
рассмотреть методы load-pull, Криппса и диаграмму Смита;
описать процесс проектирования;
разработать приложение.
протестировать приложение
Цель работы и задачи

## Slide 3: Обзор предметной области
Диаграмма Смита – инструмент, который обеспечивает представление всех возможных комплексных импедансов.
Диаграмма Смита
Load-pull (метод согласования нагрузки)– процесс систематического изменения импеданса
Нагрузочные контуры
Нагрузочный контур – замкнутая область на диаграмме Смита, отражающая степень близости выходной мощности устройства к оптимальному значению
Оптимальная нагрузка необходима для получения максимальной выходной мощности усилителя

## Slide 4
Обзор предметной области
Три основных метода для получения контуров выходной мощности:
экспериментальное измерение выходной мощности СВЧ транзистора с помощью специального оборудования
получение нагрузочных контуров с помощью нелинейной модели транзистора и специализированных алгоритмов расчета – метод гармонического баланса
получение контуров с помощью линейной модели транзистора (метода Криппса)
Контуров, полученных экспериментальным путем

## Slide 5: AWR Microwave Office
Аналоги
Agilent ADS

## Slide 6: Метод Криппса
Метод Криппса – основаный на представлении транзистора упрощенной линейной моделью, которая не учитывает нелинейности и потери в транзисторе.
Эквивалентная схема замещения полевого транзистора
Контуры, полученные по методу Криппса
Метод является оценочным и применяется для проектирования усилителей, работающих в линейном режиме (класс А)
RHI=p*Ropt
RLO=Ropt/p
Контур c заданной мощностью P=Pmax /p может быть получен с помощью нагрузок:

## Slide 7: Метод Криппса
Метод Криппса доработанный П.Абри
Данная инновация помогла обойти все ограничения метода Криппса.
Пример кругов постоянного коэффициента шума
Использовал математическую отображающая функция, для выявления соотношения между “внешним напряжением, внутренним напряжением и внутренним выходным током”

## Slide 8: Расчет контуров
ВАХ транзистора и его рабочая
точка
Центры окружностей:
Радиусы окружностей:
, где
, где

## Slide 9: Процесс проектирования
Выбираем диапазон рабочих частот
Находим рабочую точку (используем ВАХ)
Рассчитываем точки частотно-независимого контура и можем переводить их в точки частотно-зависимого контура.
Находим значение оптимальной нагрузки.
С помощью load-pull необходимо найти области импеданса нагрузки
Cтроим контуры выходной мощности для синтеза выходной цепи для усилителя мощности
Сдвиг контура
За счет наличия в эквивалентной схеме паразитных емкости и индуктивности, полученный частотно-независимый контур сдвигается и поворачивается.

## Slide 10: Постановка задачи
Необходимо разработать приложение для расчета и построение контуров выходной мощности. Функционалом приложения должен являться расчет точек контуров выходной мощности по методу Криппса. Данные точки необходимо сохранять в отдельном файл, для последующего использования.
Основные требования к приложению являются:
Стабильная работа на компьютерах с поддержкой Windows 10
Расчет контуров выходной мощности по методу Криппса
Возможность экспорта рассчитанных данных в отдельный файл
Требование, предъявляемое к надежности является работа без критических ошибок
В качестве требований к производительности зададим:
скорость вычисления (расчета точек 1 контура) не более 0,01 с;
скорость построения одного контура – не более 0,5с;
количество занимаемой памяти при расчете контура с наименьшим количеством точек не более 30 Мб.

## Slide 11: Выбор среды реализации

## Slide 12
Диаграмма использования
UML Диаграмма использования приложения

## Slide 13
Диаграмма классов
4 основных класса:
класс, для построения диаграммы Смита;
класс, осуществляющий расчет точек контуров;
класс, осуществляющий построения контуров;
класс, осуществляющий сохранение точек

## Slide 14
Приложение
Емкость затвор–исток (параметр Cgs), пФ;
Емкость сток-исток (параметр Cds), пФ;
Емкость затвор–сток (параметр Cgd), пФ;
Паразитная индуктивность истока (параметр Ls), нГн;
Паразитная индуктивность стока (параметр Ld), нГн;
Крутизна генератора тока стока (параметр gm), мСм.
Интерфейс приложения
Интерфейс модального окна
Выходная мощность
Сохраненин параметров
Сохранение точек

## Slide 15
Тестирование
Линейной модель
Транзистор, включенный в цепь с тюнерами для определения точек нагрузочных контуров
Контуры выходной мощности (нелинейная модель
Контуры выходной мощности (линейнаямодель

## Slide 16: Заключение
В ходе выполнения бакалаврской работы разобрана предметная область, а именно:
понятие контуров выходной мощности;
способы получения контуров;
использование контуров.
Более подробно рассмотрен метод расчета контуров предложенный Криппсом.
Разработано приложение, которое позволяет:
вводить необходимые параметры линейной модели СВЧ транзистора;
указать параметры ВАХ и положение рабочей точки СВЧ транзистора;
рассчитать контуры выходной мощности транзистора;
сохранять введенные параметры используемого транзистора;
сохранять рассчитанные точки контуров;
выводить контуры на диаграмму Смита.

## Slide 17
Спасибо за внимание