## Slide 1: ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНТУРОВ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СВЧ ТРАНЗИСТОРА
Выполнил: студент гр. 583-7
Якупов Д.Ф.
Руководитель: доцент каф. КСУП, к.т.н.
Черкашин М.В.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Выпускная квалификационная работа (проект)

## Slide 2: Цель работы
Целью работы является разработка приложения для построения контуров выходной мощности на диаграмме Смита с помощью методики load-pull и модифицированного метода Криппса.
Задачи:
рассмотреть методы load-pull, Криппса и диаграмму Смита
разработать алгоритмы работы программы
выполнить проектирование и реализацию приложения
выполнить тестирование приложения
Цель работы и задачи

## Slide 3: Обзор предметной области
Диаграмма Смита – инструмент, который обеспечивает представление всех возможных комплексных импедансов.
Диаграмма Смита
Load-pull (метод согласования нагрузки)– процесс систематического изменения импеданса
Нагрузочные контуры
Нагрузочный контур – замкнутая область на диаграмме Смита, отражающая степень близости выходной мощности устройства к оптимальному значению
Оптимальная нагрузка необходима для получения максимальной выходной мощности усилителя

## Slide 4
Обзор предметной области
Три основных метода для получения контуров выходной мощности транзистора:
экспериментальное измерение выходной мощности СВЧ транзистора с помощью специального оборудования
получение нагрузочных контуров с помощью нелинейной модели транзистора и специализированных алгоритмов расчета – метод гармонического баланса
получение контуров с помощью линейной модели транзистора (метода Криппса)
Контуры равной мощности и КПД, полученные экспериментальным путем
4

## Slide 5: AWR Microwave Office
Аналоги
Keysight ADS
5
Используют нелинейные модели транзисторов и требуют сложных алгоритмов расчета для выполнения load-pull моделирования

## Slide 6: Метод Криппса
Метод Криппса – основан на представлении транзистора упрощенной линейной моделью, которая не учитывает нелинейности и потери в транзисторе.
Эквивалентная схема замещения полевого транзистора
Контуры, полученные по методу Криппса
Метод является оценочным и применяется для проектирования усилителей, работающих в линейном режиме (класс А)
RHI=p*Ropt
RLO=Ropt/p
Контур c заданной мощностью P = Pmax /p может быть получен с помощью сопротивлений RHI и RLO:
6

## Slide 7: Метод Криппса
Метод Криппса, доработанный П.Абри
Круги постоянного коэффициента шума
Используется математическая «отображающая» функция, для выявления соотношения между внешним напряжением, внутренним напряжением и внутренним выходным током”
7
Методика П.Абри позволяет обойти ограничения метода Криппса, связанные с упрощением линейной модели транзистора
Позволяет выполнить расчет и визуализацию контуров для других характеристик усилителя – например, коэффициент шума, КПД, устойчивость и др.

## Slide 8: Расчет контуров
Линеаризованная ВАХ транзистора и нагрузочная линия
Центры окружностей:
Радиусы окружностей:
, где
, где
Расчет контура выходной мощности
8
Контур c мощностью Pmax /p будет образован пересечением окружностей активной проводимости и активного сопротивления, проходящих через точки RHI и RLO

## Slide 9: Сдвиг контура
Сдвиг контура
За счет наличия в эквивалентной схеме паразитных емкости Cds и индуктивности Ld, полученный частотно-независимый контур сдвигается и поворачивается.
9
Эквивалентная схема замещения полевого транзистора (линейная модель)
А
B

## Slide 10: Постановка задачи
Необходимо разработать приложение для расчета и построение контуров выходной мощности. Функционалом приложения должен являться расчет точек контуров выходной мощности по методу Криппса. Данные точки необходимо сохранять в отдельном файл, для последующего использования.
Основные требования к приложению являются:
стабильная работа на компьютерах с поддержкой Windows 10
расчет и визуализация контуров выходной мощности по методу Криппса
возможность экспорта рассчитанных данных в отдельный файл
Требование, предъявляемое к надежности является работа без критических ошибок
В качестве требований к производительности зададим:
скорость вычисления (расчета точек 1 контура) не более 0,01 с;
скорость построения одного контура – не более 0,5с;
количество занимаемой памяти при расчете контура с наименьшим количеством точек не более 30 Мб.
10

## Slide 11: Выбор средств реализации
11
Язык программирования C#
IDE Visual Studio 2019
Microsoft .NET Framework
Система контроля версий Git
Sparx Enterprise Architect

## Slide 12
Диаграмма вариантов использования
UML диаграмма использования приложения
12

## Slide 13
13
Диаграмма классов

## Slide 14
Интерфейс приложения
Емкость затвор–исток (параметр Cgs), пФ;
Емкость сток-исток (параметр Cds), пФ;
Емкость затвор–сток (параметр Cgd), пФ;
Паразитная индуктивность истока (параметр Ls), нГн;
Паразитная индуктивность стока (параметр Ld), нГн;
Крутизна генератора тока стока (параметр gm), мСм.
Интерфейс приложения
Интерфейс диалогового окна
Выходная мощность
Сохранение параметров
Сохранение точек
14
Входные данные

## Slide 15
Тестирование
Линейная модель
Транзистор, включенный в цепь с тюнерами для определения точек нагрузочных контуров
Контуры выходной мощности (нелинейная модель)
Контуры выходной мощности (линейная модель)
15

## Slide 16: Заключение
В ходе выполнения выпускной бакалаврской работы было разработано программное приложение, которое позволяет:
вводить необходимые параметры для линейной модели СВЧ транзистора
задать параметры ВАХ и выбрать положение рабочей точки для транзистора
рассчитать контуры заданной выходной мощности транзистора
выполнить визуализацию контуров на диаграмме Смита
сохранить рассчитанные точки контуров в файл формата *.rgn
16

## Slide 17
Спасибо за внимание!
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНТУРОВ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СВЧ ТРАНЗИСТОРА
Выполнил: студент гр. 583-7
Якупов Д.Ф.
Руководитель: доцент каф. КСУП, Черкашин М.В.